| POS-система "ШТРИХ-Master" v.4.0 |  |
| --- | --- |

"ШТРИХ-Master" v.4.0 – новейшая POS-система для розничной торговли в классическом интегрированном исполнении: на объединяющей платформе установлен POS-компьютер, программируемая клавиатура, дисплей покупателя, монитор кассира и фискальный регистратор. Габариты POS-системы минимальны: по длине и ширине они не превышают размеров стандартного денежного ящика.

Вычислительным ядром системы является POS-компьютер C.U.B.E. – ультракомпактный системный блок для POS-систем с внушительными характеристиками и возможностью подключения огромного количества периферийных устройств. POS-компьютер C.U.B.E. – это воплощение интересных идей и инновационных технологий, целью которых было создать устройство, способное с неизменной надежностью работать в самых тяжелых условиях окружающей среды, характерных для розничной торговли.

В качестве фискального регистратора используется "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К" – самый быстрый из семейства "ШТРИХ". Скорость термопечати ФРа составляет 150 мм/сек, широкая лента – 80 мм – позволяет печатать в чеке даже длинные наименования товара, а замена бумаги выполняется в считанные секунды.

Состав:

• POS-компьютер С.U.B.E. в компактном корпусе;
• Фискальный регистратор "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К"
• Монитор кассира по выбору клиента 10”, 12” или 15” дюймов
• Дисплей покупателя
• Денежный ящик "ШТРИХ-CD".

Система позволяет использовать следующее дополнительное оборудование:
• Сканеры штрих-кода
• Электронные весы

| Специализированный POS-компьютер C.U.B.E. | Процессор Intel Celeron M 600 МГц Материнская плата SM 888 чипсет Intel 915 Оперативная память RAM 256 Мб с возможностью расширения Жесткий диск 40 Гб (опционально IDE Flash Disk 16 Гб) Сетевая плата Ethernet 10/100 Мб Интерфейсные порты: 6xRS232(опционально 9xRS232) 1xLPT 6xUSB (из них 2 шт. на передней панели) 1xPS2 (клавиатура/мышь) 1хDVI 2хLVDS xVGA 1хRJ45 Ethernet 1х+24 В для ФРа 1х+12 В In/Out |
| --- | --- |
| Монитор кассира (по выбору) | Мониторы LCD с диагональю 10”, 12” или 15” |
| Фискальный регистратор "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К" | • скорость печати 150 мм/сек (термопечать) • 50 символов в строке (лента 80 мм) • автоотрезчик бумаги • до 1000 чеков без замены ленты |
| Дисплей покупателя | Firich FV-2029 (2 строки по 20 символов) |
| Программируемая клавиатура | 64-клавишная программируемая клавиатура (модули CHERRY) со встроенным ридером магнитных карт (1&2 дорожка) |
| Платформа | Дополнительные конструктивные элементы, позволяющие объединить модули в компактный моноблочный POS-терминал |
| Денежный ящик | Автоматический • 5 отделений для монет • 5 отделений для купюр |
| Операционная система | Windows XP Embedded |
| Габариты (ВxДxШ), мм | 400х450х650 (со стойкой ДП) |
| Вес, кг | 21 (в полной комплектации) |