| ККМ "ЭЛВЕС-МИКРО-К" (версия 01) |  |
| --- | --- |

Контрольно-кассовая машина "ЭЛВЕС-МИКРО-К" (версия 01) сертифицирована для работы в сферах:

- ТОРГОВЛЯ;

- УСЛУГИ (кроме предприятий электросвязи и почтовой связи);

Страна производства: Россия
Производитель: ЗАО "ШТРИХ-М"

Дополнительные возможности:

- подключение весов;

- режим пониженного энергопотребления.

| Разрядность вводимых сумм | 8 |
| --- | --- |
| Количество секций | 8 |
| Количество кассиров | 8 |
| Колличество программируемых цен | 100 |
| Количество программируемых налоговых ставок | 4 |
| Типов оплаты | 1 |
| Количество перерегистраций | до 5 |
| Количество активаций ЭКЛЗ | до 20 |
| Количество сменных итогов | 2000 |
| Термопечатающий механизм | Сitizen MLT-288 или Штрих-МТП2005 |
| Количество символов в строке | 24 |
| Ширина бумаги, мм | 57,5 |
| Диаметр рулона, мм | 60 |
| Скорость печати, строк/с | 14 |
| Микроконтроллер | Philips P89C60X2BA или Winboard W78E516BP |
| Дисплей | 8-ми разрядный жидкокристаллический (опционально с подсветкой) |
| Клавиатура | пленочная пыле- влагозащищенная |
| Аккумулятор | герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6В, 1.3 Ач |
| Встроенное устройство зарадки аккумулятора | от источника притания (в комплекте) от автомобильного аккумулятора |
| Диапазон рабочих температур | от –20°С до +40°С |
| Габариты, мм | 73х116х232 |
| Масса, г | 900 |

Сертификат Ростест