Программно-технические комплексы «Меркурий 150» предназначены для автоматизации учета, контроля и первичной обработки информации кассовых операций. ПТК «Меркурий 150» имеет несколько вариантов исполнения

|  | Меркурий 150 | Меркурий 150 версия 1 | Меркурий 150К версия 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип процессора | Philips 8051 | ARM7 | AMD Geode LX800 500 MHZ с OC Windows XP Embedded |
| Дисплей кассира | Светодиодный, 7 сегментный, восьмиразрядный, однострочный | ЖКИ, 16 разрядный, двустрочный, алфавитно-цифровой | 5,7” ЖКИ панель, разрешение 320Х240 | TFT 6,5” цветной |
| Дисплей покупателя | Светодиодный, 7 сегментный, восьмиразрядный, однострочный | ЖКИ, 2х16 разрядный, двустрочный, алфавитно-цифровой | ЖКИ, 16 разрядный, двустрочный, алфавитно-цифровой | ЖКИ, 16 разрядный, двустрочный, алфавитно-цифровой |
| Описание интерфейсов | RS 232 – 3 шт (в том числе 1 с питанием 5 В для подключения сканера), разъем для управления денежным ящиком | RS 232 – 3 шт. (в том числе 1 с питанием 5 В для подключения сканера), разъем для управления денежным ящиком, USB- device, Ethernet~10Мбит/с, ридеры: - магнитных карт на 2 дорожку - Smart-card - SD/MMC | 2 x RS 232, 1 x RS-422/485, 4 x USB 2.0, 1 x LPT, разъем для управления денежным ящиком, ридер магнитных карт на 2 дорожку, Ethernet~100Мбит/с |
| Память | позволяет загружать до 3000 товаров | позволяет загружать до 100 000 товаров | ПЗУ: ROM 2G Flash Disk |
|  |  |  | ОЗУ: DDR SDRAM 256Mb |
| Аккумулятор | опция | опция | нет |

Кроме того, ПТК «Меркурий 150» имеет следующие варианты укомплектования печатающими устройствами:
- базовое исполнение с фискальным регистраторм Меркурий MS-K версия 01 
- со встроенным фискальным регистратором (принтером) Меркурий MS-F;
- с принтером чековой ленты (ширина ленты 58 мм, диаметр рулона 60 мм, скорость печати - до 100 мм/сек, с упрощённой заправкой easy load) и электронным журналом;
- с принтерами чековой и контрольной лент (одновременная печать, ширина лент - по 58 мм, диаметры рулонов- по 50 мм, скорость печати – до 100 мм/сек, с упрощённой заправкой easy load).

ПТК «Меркурий 150» (терминал ввода данных) предназначен для автоматизации и механизации учета, контроля и первичной обработки информации кассовых операций, регистрации ее на чековой и контрольной лентах. ПТК имеет два буквенно-цифровых дисплея с подсветкой, встроенный блок питания, три порта RS-232 для подключения сканера штрих-кода (используется разъем с питанием на 5В), электронных весов, персонального компьютера, разъем для управления денежным ящиком. Благодаря наличию в своём составе фискального регистратора, выполняет все функции универсальных системных ККМ и дополняя их специфическими, присущими только POS-системам функциями: наличие авторезчика чековой ленты, высокой скоростью печати (120 мм/сек). При необходимости ПТК подключается непосредственно к компьютеру через программное обеспечение (ПО) фирмы «Фолио», "1С" или аналогичное.

ПТК «Меркурий 150» версия 1 в отличии от ПТК «Меркурий 150» оснащается графическим дисплеем кассира 5,7” и имеет встроенный модуль автоматизированного рабочего места кассира «Меркурий-Кассир», дополнительно реализующий:
- ведение базы данных товаров, включая загрузку и корректировку без остановки работы кассира; 
- работу с магнитными пластиковыми карточками (встроенный ридер);
- регистрацию кассовых операций в электронном журнале с возможностью считывания журнала без остановки работы кассира; 
- подключение компьютера, кассовой сети, сканера штрих–кода, электронных весов
- подключение к локальной сети по каналу Ethernet.
ПТК обеспечивает работу в составе компьютерно-кассового комплекса в режиме "OFF-LINE" или "ON-LINE" по протоколу полностью совместимым с "1С", «Фолио» и др.

ПТК «Меркурий 150К» версия 2 представляет полноценный компьютер и фискальный регистратор в одном корпусе, фискальный регистратор – «Меркурий MS-K». В «Меркурий 150К» версия 2 могут устанавливаться разнообразные товароучётные и аналитические программы, в том числе и Фолио WinМаркет. Комплекс позволяет: эффективно управлять торговым предприятием. Вести четкий учет денег и товаров, оптимизировать товарные запасы и давать оценку эффективности продаж. Снижать издержки за счет ускорения трудоемких операций (прием товара, инвентаризация и т.п.). Контролировать работу сотрудников предприятия. Осуществлять продажу, возврат, резервирование товара, оплату чеком, через банк (по кредитной карте), работу с дисконтными картами, различными схемами скидок.