ПОРТАТИВНАЯ КОНТРОЛЬНО - КАССОВАЯ МАШИНА Портативная, автономная контрольно-кассовая машина "Меркурий-180К" версия 01 предназначена для осуществления денежных расчетов с населением в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В ККМ размещена Электронная Контрольная Лента Защищенная (ЭКЛЗ)*. Данная модель включена в Государственный реестр ККТ приказом Федерального агентства по промышленности за № 321 от 1 августа 2007 года. Выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чека, электронного журнала покупок, отчётных документов (x-отчеты, z-отчеты, фискальный отчет по номеру и датам, отчет по регистрациям). ККМ имеет жидкокристаллический индикатор кассира с подсветкой, термопринтер, встроенный Li-ion аккумулятор, порт RS232 для подключения сканера штрих-кода, выносной клавиатуры, дисплея покупателя, принтера подкладного документа. Отличительные особенности ККМ : - заправка бумаги "одним движением" - малый габарит и вес - подсветка дисплея - ремешок для ношения

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Меркурий-180K |
| --- | --- |
| Количество кассиров | 8 |
| Количество отделов | 16 |
| Фискальная память | не менее 2000 |
| Емкость электронного журнала | 2000 - 5000 покупок |
| Чековая лента | термобумага шириной 57 мм |
| Скорость печати | 7 строк/сек |
| Программирование клише | 6 строк 24 знака |
| Ввод и индикация сумм | 8 десятичных разрядов |
| Энергонезависимое ОЗУ, часы ,календарь | Точность хода - 2 сек. в сутки |
| Встроенный аккумулятор | 7,4 В, 1,8 А-ч |
| Потребляемая мощность при зарядке аккумулятора, не более | 10 Вт |
| Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе | 2500 (или 60 часов непрерывной работы) |
| Габариты и вес: | 191х96х61мм; 390 гр. |
| Диапазон рабочих температур | -20 .....+40°С |
| Влажность воздуха | 98% при 25°С |
| Гарантия | 1,5 года |